SEÑALAMIENTO INFORMATIVO

| Concepto |  | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Señalamiento tipo I-1 con la leyenda: “OBRA EN PROCESO A 200MTS.” Según dimensiones marcadas en el plano tipo I–1, incluye: postes y base construidos con madera de 3m. y tablero con lámina calibre No. 16 ; suministro y colocación de pintura de esmalte en postes; tablero y bases de acuerdo al plano tipo I – la rotulación y el logotipo de esta descentralizada, se efectuarán a escala y de acuerdo a lo estipulado en el plano tipo I –1. |  | PIEZA |

SEÑALAMIENTO INFORMATIVO

| Concepto |  | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Señalamiento Tipo I – 2 con las leyendas: En el tablero superior “PRECAUCION” y en el tablero inferior “OBRA A 100 MTS”. Según dimensiones marcadas en el plano I – 2, incluye: postes y base construidos con madera de 3ra. y tableros con lámina calibre No. 16; suministro y colocación de pintura de esmalte postes; tableros y bases de acuerdo al plano tipo I – 2 ,la rotulación y el logotipo de esta descentralizada, se efectuaran a escala y de acuerdo a lo estipulado en el plano tipo I – 2. |  | Piezas |

SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO

| Concepto |  | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Señalamiento R-1 con las leyendas: En el tablero superior “PROHIBIDO EL PASO” Tablero intermedio superior “DISCULPE USTED LAS MOLESTIAS OCASIONADAS POR ESTAS OBRAS QUE SON EN BENEFICIO DE LA CIUDAD Y SUS HABITANTES”, según dimensiones marcadas en el plano R-1, incluye: postes y base construidas con madera de 3ra. y tablero con lámina calibre No. 16; suministro y colocación de pintura de esmalte en postes., tableros y bases de acuerdo al plano tipo R-1, la rotulación se efectuara a escala y de acuerdo a lo estipulado en el plano tipo R-1. |  | PIEZA |

SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO

| Concepto |  | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Señalamiento R-2 con la leyenda: “VELOCIDAD MÁXIMA 30 KM/HR” de las dimensiones las marcadas en el plano tipo R-2, incluye: postes y base construidos con madera de 3ra. y tablero con lámina calibre No. 16; suministro y colocación de pintura de esmalte en postes, tablero y base de acuerdo al plano tipo R-2, la rotulación y logotipo de esta descentralizada, se efectuarán a escala y de acuerdo a lo estipulado en el plano tipo. |  | PIEZA |

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

| Concepto |  | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Señalamiento tipo P-1, según dimensiones marcadas en el plano tipo P-1, incluye: poste y base construidos con madera de 3ra. y tablero con lámina calibre No. 16; suministro y colocación de pintura de esmalte en postes, tablero y base de acuerdo al plano tipo P-1; las franjas y el logotipo de esta descentralizada, se efectuaran a escala y de acuerdo a lo estipulado en el plano tipo P-1. |  | PIEZA |

| DPP-1 / DPP-5 |
| --- |
| MEDIDAS | ACABADOS |
| 71 x 71 cms. | Esmalte |
| 86 x 86 cms. | Reflejantes color naranja |

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

| Concepto |  | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Señalamiento Tipo P-2 con la leyenda: “PELIGRO ZANJA PROFUNDA”, según dimensiones marcadas en el plano tipo P-2, incluye: señalamiento en plástico biodegradable color amarillo, la rotulación y el logotipo de esta descentralizada, se efectuaran a escala y de acuerdo a lo estipulado en el plano tipo P-2. Señalamiento Tipo P-3, nocturno de 60 m. de longitud, incluye: planta - estacionaria de combustión interna de 3500 watts. 60 focos de 100 watts. y 130 mts. de cable TW No. 12 y accesorios para montarlos sobre poste y base construida con madera de tercera. |  | PIEZA |

| DPP-1 / DPP-5 |
| --- |
| MEDIDAS | ACABADOS |
| 71 x 71 cms. | Esmalte |
| 86 x 86 cms. | Reflejantes color naranja |

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

| Concepto |  | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Señalamiento Tipo P- 3 Señalizaciones con cinta plástica de color amarillo con franjas negras debe de ser resistente a la ruptura esta cinta tiene un longitud de 350 mts. con la siguiente leyenda “P R E C A U C I Ó N” se colocarán delineadores con una altura de 0.80 mts. de color naranja, para sujetar la cinta a cada 2.00 mts. Esto es para delimitar dónde se realizarán los trabajos para impedir el paso vehicular y peatonal. |  |  |

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

| Concepto |  | Unidad |
| --- | --- | --- |
| SEÑALAMIENTO TIPO P - 4 Los conos de tránsito, deberán tener un mínimo de SETENTA Y UN CENTÍMETROS (0.71 mts.) de alto, con la base más ancha (Figura N° II-9). Serán de color naranja y banda reflectiva blanca y se mantendrán limpios para lograr una visibilidad máxima. Para uso nocturno deberán equiparse con dispositivos luminosos que tengan buena visibilidad. Constituyen un método conveniente para canalizar el tránsito. Las franjas naranja y blanco circunferenciales horizontales, de color naranja, serán reflectantes y la de color blanco como mínimo de VEINTE CENTÍMETROS (0.20 mts) de ancho. Deberán colocarse siempre como señalizaciones de advertencia previas. Además, cuando se les utilice para la canalización del tránsito, deberá agregárseles luces de advertencia. |  | PIEZA |

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

| Concepto |  | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Dispositivos luminosos. Tipo P - 5 Son fuentes de luz que se usarán durante la noche, o cuando la claridad y la distancia de visibilidad disminuyan, y se aga necesario llamar la atención e indicar la existencia de obstrucciones o peligros. Según sus características, se clasifican en: Lámparas Lámparas de destello Luces eléctricas Lámparas de destello Son elementos portátiles, con luz intermitente de color amarillo, que emiten destellos de corta duración. Sirven para poner en alerta al usuario, y deberán colocarse anticipadamente para marcar obstrucciones o peligro. Altura: estos dispositivos se colocarán a una altura mínima de 1.20 mts, sobre la superficie de rodamiento, pudiendo ubicarse también sobre las barreras. Luces eléctricas Son lámparas que emiten un haz luminoso de alta o baja intensidad. Sirven para iluminar la zona o tramo que se encuentre en reparación o construcción, y se colocarán de tal manera que no deslumbren al conductor. Consta de dispositivo nocturno con una longitud de 15 mts. lineales, con lámparas incandescentes de 100 w. a cada 1.50 mts. Incluye: generador de energía portátil, cable, lámparas de 100 w., soquets, protección (cubetas) para lámparas de 100 w. |  | PIEZA. |

EQUIPO DE SEGURIDAD

| Concepto |  | Unidad |
| --- | --- | --- |
| BANDERILLERO TIPO E-1 Es la persona encargada de operar los dispositivos manuales, y están equipados con chaleco, casco de color naranja reflejantes y botas para hacerlos mas visibles a los conductores y una bandera cuadrada de plástico o tela de color rojo reflejante de 60 x 60 cm., sujetas a un asta de 100 cm. De longitud, se usarán durante el día, en caso de lluvia usarán impermeable de color naranja o amarillo reflejante. Su misión consiste en prevenir a los conductores para que disminuyan su velocidad o hagan alto en aquellos lugares en que haya cruces frecuentes de personas, vehículos o equipos de trabajo. |  | EQUIPO |

# Text boxes

OBRA     EN     PROCESO

A 200 MTS.

#### REFLECTANTE

COLOR NARANJA

ESMALTE  BLANCO

0.1000

0.56

1.05

1.78

##### P  R  E  C  A  U  C  I  O  N

O B R A     A        1 0 0  MTS.

0.10

0.20

0.06

0.20

0.91

REFLEJANTE

COLOR BLANCO

REFLEJANTE

COLOR NARANJA

ESMALTE

BLANCO

1.78

##### P R O H I B I D O  E L  P A S O

DISCULPE      LAS        MOLESTIAS

OCASIONADAS POR  ESTAS  OBRAS  QUE

SON  EN   BENEFICIO  DE   LA  CIUDAD  Y

SUS    HABITANTES

0.10

0.40

0.06

0.20

0.71

REFLEJANTE

COLOR BLANCO

REFLEJANTE

COLOR NARANJA

ESMALTE

BLANCO

VELOCIDAD  MAXIMA

## 20  KM/ HR

0.56

0.1000

ESMALTE  BLANCO

#### REFLECTANTE

COLOR NARANJA

1.05

REFLEJANTE

COLOR  NEGRO

REFLEJANTE

COLOR  NARANJA

ESMALTE

BLANCO

ESMALTE

NEGRO

REFLEJANTE

COLOR NARANJA

ESMALTE

BLANCO

CINTA  PLÁSTICA QUE SE UTILIZARÁ

DELINEADOR

0.80

CONO DE TRANSITO FIGURA  No. II - 9

fi

FRANJA DE COLOR BLANCO REFLECTANTE

CHALECOS

BANDERAS

CASCO  DE

PROTECCION

BOTAS

#### IMPERMEABLE